| Единицы давления |
| --- |
|  | Паскаль (Pa, Па) | Бар (bar, бар) | Техническая атмосфера (at, ат) | Физическая атмосфера (atm, атм) | Миллиметр ртутного столба (мм рт.ст.,mmHg, torr, торр) | Метр водяного столба (м вод. ст.,m H2O) | Фунт-сила на кв. дюйм (psi) |
| 1 Па | 1 Н/м2 | 10−5 | 10,197×10−6 | 9,8692×10−6 | 7,5006×10−3 | 1,0197×10−4 | 145,04×10−6 |
| 1 бар | 105 | 1 ×106 дин/см2 | 1,0197 | 0,98692 | 750,06 | 10,197 | 14,504 |
| 1 ат | 98066,5 | 0,980665 | 1 кгс/см2 | 0,96784 | 735,56 | 10 | 14,223 |
| 1 атм | 101325 | 1,01325 | 1,033 | 1 атм | 760 | 10,33 | 14,696 |
| 1 мм рт.ст. | 133,322 | 1,3332×10−3 | 1,3595×10−3 | 1,3158×10−3 | 1 мм рт.ст. | 13,595×10−3 | 19,337×10−3 |
| 1 м вод. ст. | 9806,65 | 9,80665×10−2 | 0,1 | 0,096784 | 73,556 | 1 м вод. ст. | 1,4223 |
| 1 psi | 6894,76 | 68,948×10−3 | 70,307×10−3 | 68,046×10−3 | 51,715 | 0,70307 | 1 lbf/in2 |

Единицы измерения давления кПа бар атм кгс/см2 мм рт.ст. мм вод.ст. фунт/кв.дюйм кПа 1 10-2 0,9869·10-2 1,0197·102 7,5006 101,97 14,504·10-2 бар 102 1 0,9869 1,0197 750,1 1,0197·104 14,504 атм 101,325 1,013 1 1,033 760 10351 14,696 кгс/см2 98,07 0,9807 0,9678 1 735,56 104 14,22 мм.рт.ст.при 0 оС 0,1333 1,333·10-3 1,315810-3 1,3595·10-3 1 13,595 1,9337·10-2 мм.вод.ст.при 4оС 0,9807·10-2 9,80710-3 9,67810-5 10-4 7,356·10-2 1 14,223·10-3 фунт/дюйм 6,895 6,895·10-2 6,058·10-2 7,03110-2 51,715 7,031·102 1